## Slide 1: Remoção motor

## Slide 2: Metodologia
Comparar o procedimento do manual do motor IO-360-N1A – Engine Maintenance Manual – LYCOMING com o procedimento elaborado pela Aeromot.
  Texto em azul representa a escrita da Aeromot.
  Texto em verde sugestão do grupo
Foram incluídas imagens reais, indicando os componentes em português, com a sua referencia em inglês entre parênteses.

## Slide 3: Descrição –Principais partes

## Slide 4
Cilindro do motor (engine cylinders)
Válvula alivio de pressão de óleo (oil pressure relief Valve)
Filtro de óleo (Oil filter)
Bomba mecânica de combustível (main fuel pump)
Nível óleo (Oil Level Gage)

## Slide 5
Magneto esquerdo
(left magneto)
Magneto direito
(right magneto)
Direção de voo
Direção de voo
Sensor Temperatura
(Temp sensor)

## Slide 6
Radiador (Oil Cooler)
Carter (Oil Sump)
Direção de voo
Mangueiras de óleo (Flexible fluid hoses)

## Slide 7
Sensor pressão Óleo
(Oil pressure)
Radiador
(Oil Cooler)

## Slide 8: 71-02-01 Remoção do motor
1. Desligue todos os interruptores elétricos na cabine e desconecte os cabos da bateria.
2. Mova a alavanca da seletora de combustível na cabine para a posição FECHADO. (circuit breakers, ignition switch OFF?)

## Slide 9: 71-02-01 Remoção do motor
3. Remova as capotas do motor soltando as presilhas nas laterais e superiores. (71-11-01)
Presilha (quarter-turn fasteners)
Capota superior (Cowling)

## Slide 10: 71-02-01 Remoção do motor
4. Remova a hélice (61-11-03)
Detalhado pelo grupo na apresentação anterior.

## Slide 11: 71-02-01 Remoção do motor
5. Desconecte o cabo-massa e o positivo do motor de partida e suas braçadeiras de fixação.
Esclarecer o que é cabo-massa

## Slide 12: 71-02-01 Remoção do motor
6. Desconecte os cabos das manetes de potencia e mistura no carburador, e o comando de ar quente. O carburador pode ser removido, se necessário.
6.1 Durante a remoção dos cabos verifique qualquer desgaste, corrosão ou outra condição inaceitável.
Identificar carburador, cabos das manetes,

## Slide 13: 71-02-01 Remoção do motor
7. Desconecte a mangueira de suprimento da bomba mecânica.
7.1 Durante a remoção da mangueira verifique qualquer desgaste, vazamento ou outra condição inaceitável.

## Slide 14: 71-02-01 Remoção do motor
8. Desconecte as tubulações mangueiras de óleo do radiador para o motor.
8.1 Durante a remoção da mangueira verifique qualquer desgaste, vazamento ou outra condição inaceitável.
Remover mangueiras

## Slide 15: 71-02-01 Remoção do motor
9. Desconecte os condutores “P” dos magnetos. Coloque uma proteção.
Observação: “P” significa primary.
Modelo de proteção (cap)

## Slide 16: 71-02-01 Remoção do motor
10. Desconecte a cablagem do sensor de temperatura do óleo do motor na parte traseira do motor.
Direção de voo
Sensor Temperatura
(Temp sensor)

## Slide 17: 71-02-01 Remoção do motor
11. Desconecte o cabo de acionamento do tacômetro da parte traseira do motor.
Onde está o tacômetro?

## Slide 18: 71-02-01 Remoção do motor
12. Solte na parte traseira do motor, a cablagem de ignição, as mangueiras e as tubulações.

## Slide 19: 71-02-01 Remoção do motor
13. Desconecte as tubulações na bomba de vácuo (se instalada).
Onde está a bomba de vácuo?

## Slide 20: 71-02-01 Remoção do motor
14. Desconecte na parte traseira do motor, a tubulação de pressão de óleo.

## Slide 21: 71-02-01 Remoção do motor
15. Desconecte os condutores no alternador e as braçadeiras de fixação dos cabos.

## Slide 22: 71-02-01 Remoção do motor
XX. Cobrir linhas de óleo, linhas de combustível e conectores para evitar vazamento e entrada de sujeira no motor.

## Slide 23: 71-02-01 Remoção do motor
16. Encaixe um braço hidráulico na parte superior do berço do motor e alivie a tensão exercida sobre os amortecedores do motor. O braço hidráulico deve suportar um peso mínimo de 340 kg.
Aviso
Coloque um suporte por baixo da cauda do avião antes de remover o motor.

## Slide 24: 71-02-01 Remoção do motor
Figura 1 – IO-260-N1A Engine Maintenance Manual
Braço Hidráulico (---)
Pontos para fixar o braço Hidráulico

## Slide 25: 71-02-01 Remoção do motor
17. Desconecte do motor quaisquer fixações que ainda impeçam sua remoção.

## Slide 26: 71-02-01 Remoção do motor
18. Caso desejado, drene o óleo do motor e, então, feche o dreno.
Fabricante do motor sugere começar o processo de remoção retirando o óleo primeiro. Esse passo deveria estar no começo do procedimento

## Slide 27: 71-02-01 Remoção do motor
19. Remova os quatro conjuntos de amortecedores do motor. Caso necessário, balance o motor para soltar os amortecedores.
Amortecedores (Engine mounts)
2 superior e 2 inferior